Część III SWZ

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty

NIP: 5492346504, REGON: 120730487

Telefon siedziby: (+48 33) 845 22 78,

Faks: (+48 33) 845 22 78 wew. 10,

e-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl,

strona internetowa: www.mzwik-kety.com.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2017/03/001

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym w oparciu o § 15 i nast. „Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty. Postępowanie dotyczy : Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach o niżej wymienionych parametrach

| Wymagania minimalne |
| --- |
| 1 | samochód osobowo-bagażowy, sześcioosobowy |
| 2 | ciężar całkowity (DMC): do 3,5 t |
| 3 | rok produkcji: 2016 lub 2017 (fabrycznie nowy) |
| 4 | silnik diesla spełniający aktualne normy emisji spalin, |
| 5 | pojemność skokowa silnika min. 1580 cm³ – max. 2500 cm³, |
| 6 | moc silnika min. 120 KM – max. 160 KM |
| 7 | możliwość holowania przyczep z koparką o wadze min. 2230 kg |
| 8 | kolor karoserii niebieski lub granat |
| 9 | ilość miejsc siedzących: 6 łącznie z kierowcą z możliwością demontażu drugiego rzędu siedzeń |
| 10 | przestrzeń pasażerska całkowicie oszklona |
| 11 | przestrzeń ładunkowa (mierzona po zamknięciu tylnych drzwi za drugim rzędem siedzeń): |
|  | 11.1 | - długość min. 1700 cm, - wysokość min. 1300 cm, - przesuwna przegroda oddzielająca część pasażerską od ładunkowej, - przegroda oddzielająca uchylna w dolnej części umożliwiająca przewóz dłuższych elementów - uchwyty mocujące ładunek, - okładzina ścian bocznych zabudowana na całej wysokości trwała i zmywalna, - podłoga wyłożona materiałem antypoślizgowym, - podświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej, |
| 12 | drzwi tylne dwuskrzydłowe z zawiasami o sworzniach zabezpieczających przed wybiciem, nieprzeszklone. |
| 13 | hak holowniczy zdejmowany z funkcją stabilizacji przyczepy |
| 14 | ABS |
| 15 | ESP |
| 16 | system wspomagania ruszania pod górę |
| 17 | system kontroli obciążenia pojazdu |
| 18 | autoalarm |
| 19 | obrotomierz |
| 20 | wspomaganie kierownicy |
| 21 | regulowana kierownica i fotele, |
| 22 | światła do jazdy dziennej, włączane/wyłączane wraz z przekręceniem kluczyka w stacyjce, |
| 23 | boczne lusterka podgrzewane i regulowane elektrycznie, |
| 24 | elektrycznie sterowane szyby boczne przednie |
| 25 | klimatyzacja |
| 26 | gniazdo 12V, |
| 27 | centralny zamek na wszystkie drzwi, sterowany pilotem |
| 28 | Czujnik parkowania - tył |
| 29 | komplet dywaników gumowych dla kierowcy i wszystkich pasażerów |
| 30 | dodatkowe pokrowce na wszystkie siedzenia |
| 31 | apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa |
| 32 | dodatkowy zestaw kół z oponami zimowymi o rozmiarze zgodnym z zaleceniami producenta – opony (letnie i zimowe) w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy, |

| 33 | Zamontowane nadkola z przodu i z tyłu |
| --- | --- |
| 34 | fabryczny radioodtwarzacz z funkcją Bluetooth do obsługi telefonu |
| 35 | montaż lampy ostrzegawczej w formie belki z dwoma pomarańczowymi punktami świetlnymi obrotowymi (tzw. kogut), o długości minimalnej 135 cm, wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej, z przełącznikami na desce rozdzielczej umożliwiające obsługę ww. lampy |
| 36 | gwarancja mechaniczna 2 lata lub 100 tyś. km przebiegu |
| 37 | gwarancja na lakier 2 lata |
| 38 | gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia 10 lat. |

Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów pojazdu niezbędnych do zarejestrowania oraz ubezpieczenia pojazdu