Projekt dofinansowany w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Nr Działania: Działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0109/16 z dnia 28.10.2016 r.

Tytuł projektu: „Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego 
w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach”

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty

NIP: 5492346504, REGON: 120730487

Telefon siedziby: (+48 33) 845 22 78,

Telefon wydziału JRP: (+48 33) 845 01 09,

Faks: (+48 33) 841 15 94,

e-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl, jrp@mzwik-kety.com.pl

strona internetowa: www.mzwik-kety.com.pl

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/06/2017/JRP |  |
| --- | --- |

Część III:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym w oparciu o „Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty. Postępowanie dotyczy dostawy pn. „Kontrakt III: Zakup specjalistycznego pojazdu ssąco – płuczącego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji”

# Informacje podstawowe Kraj Beneficjenta

POLSKA

Instytucje zaangażowane we wdrażanie projektu

ZAMAWIAJĄCY BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE BENEFICJENTEM

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 
ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Ministerstwo Rozwoju

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Ministerstwo Środowiska

00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA / INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a

Zgodnie z zasadami wdrażania Funduszu Spójności w Polsce, Instytucja Wdrażająca z upoważnienia Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej koordynuje działania Beneficjenta. Dla potrzeb wdrażania projektu Beneficjent powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) działającą w ramach struktur Zamawiającego.

# Tło Projektu

Położenie

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze miasta i gminy Kęty. Aglomeracja Kęty oraz system wodno-ściekowy obejmuje w gminę Kęty i część gminy Porąbka. Gmina Kęty leży w powiecie oświęcimskim, w zachodniej części województwa małopolskiego.

Cele Projektu

Przedsięwzięcie dotyczy realizacji Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, zakładającego realizację działań przyczyniających się do osiągnięcia zgodności 
z zapisami m.in. dyrektywy 91/271/EWG - poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i tzw. Master Planu.

Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w części osadowej oraz budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kęty, w szczególności w sołectwie Bulowice, a tym samym realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się w założenia Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zakres rzeczowy

Realizacja projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach" obejmie działania zapewniające odbiór i oczyszczenie ścieków od wszystkich mieszkańców Gminy (w części wchodzącej w teren Aglomeracji), działania zapewniające przetworzenie osadów ściekowych oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki osadowej, włączając w te działania zapewnienie bezpiecznego transportu odpadów z oczyszczalni. Planowana jest rozbudowa 
i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji, rozbudowa systemu kanalizacyjnego, montaż instalacji przeróbki osadów ściekowych w stopniu pozwalających w przyszłości myśleć o stosowaniu ich jako nawozy oraz zakup specjalistycznego taboru samochodowego.

# ZAKRES DOSTAWY

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa samochodu w pełni sprawnego i przygotowanego do wykonywania prac związanych z jego przeznaczeniem, spełniającego aktualnie obowiązujące wymogi z zakresu BHP oraz przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 128 z późn. zm.) na terenie UE wraz z wymaganiami dodatkowymi dotyczącymi serwisowania oraz świadczeń na rzecz Zamawiającego w ramach gwarancji oraz pozostałych wymagań, zgodnych z SIWZ.

Rok produkcji pojazdu nie może być wcześniejszy niż 2016.

WYMAGANIA TECHNICZNE:

- POJAZD:

- Rodzaj pojazdu - specjalny,

- Przeznaczenie pojazdu - czyszczenie sieci i obiektów kanalizacyjnych,

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w zakresie 5400 do 6600kg,

- Pojazd nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 lub 2017,

- Ilość miejsc 3 (1 kierowca + 2 pasażerów),

- Tylna ściana kabiny bez okna,

- Układ kierowniczy lewostronny,

- Drzwi (kierowca/pasażer),

- Długość całkowita pojazdu bez zabudowy w zakresie 5900-6700mm,

- Rozstaw osi w zakresie 3350-3900mm,

- Wysokość pojazdu po zabudowaniu max. 2700 mm,

- Uchwyty holownicze: z przodu i z tyłu,

- Kolor nadwozia: RAL5005/5010/5012/5015/5017 lub biały,

- Zderzaki z tworzywa sztucznego,

- Silnik-olej napędowy (Diesel),

- Moc silnika - min. 168KM,

- Zbiornik paliwa min. 69 litrów,

- Napęd AWD z blokowaniem mechanizmu różnicowego,

- Dopuszczalne koła tylne podwójne „bliźniaki",

- Pełnowymiarowe koło zapasowe,

- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS,

- Elektroniczny układ stabilizujący tor jazdy samochodu- ESP,

- Hamulce bębnowe min. z tyłu,

- Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie,

- Wspomaganie układu kierowniczego,

- Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,

- Szyby w kabinie otwierane elektrycznie,

- Lusterka boczne regulowane i ogrzewane elektrycznie,

- Klimatyzacja,

- Centralny zamek sterowany z pilota zintegrowany z kluczami,

- Immobiliser,

- Dywaniki gumowe przednie,

- Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica,

- Dwa komplety kół z oponami (letnie oraz zimowe),

- Pokrowce na siedzenia wykonane z materiałów łatwo zmywalnych,

- Sondy paliwa,

- Kąt zejścia min. 24,

- Kąt natarcia min. 34,

- Brak tachografu,

- Minimalna gwarancja producenta na podwozie – 36 m-ce.

- Urządzenie do czyszczenia kanalizacji zabudowane na podwoziu wyspecyfikowanym powyżej 
o następujących parametrach:

- Silnik:

  - Napęd pompy próżniowej i wodnej z jednostki samochodu przy zastosowaniu hydraulicznej przystawki mocy,

  - licznik motogodzin rejestrujący korzystanie w układu do czyszczenia,

  - zabezpieczenie przed całkowitym zużyciem paliwa ze zbiornika.

- Pompa wysokociśnieniowa:

  - pompa o parametrach min. 90l/min, 150bar,

  - 3 tłokowa z tłokami ceramicznymi,

  - automatyczny zawór ciśnieniowy z by-passem,

  - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,

  - automatyczne wyłączenie pompy z możliwością kontrolowanej kontynuacji pracy przy osiągnięciu krytycznego poziomu wody w zbiorniku,

  - przycisk z sygnalizacją niskiego stanu wody musi być umieszczony na głównym panelu kontrolnym,

  - wskaźnik ciśnienia umieszczony w widocznym miejscu,

  - regulator ciśnienia umieszczony w widocznym miejscu,

  - filtr wodny umieszczony przed pompą.

- Układ wysokociśnieniowy:

    - główny kołowrót wysokociśnieniowy umieszczony na odchylanym ramieniu roboczym, umożliwiający umieszczenie węża bezpośrednio nad studnią,

    - kołowrót wykonany ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej

    - średnica kołowrotu max. 650mm,

    - szerokość kołowrotu max 450mm,

    - możliwość zablokowania ramienia roboczego w min. 5 pozycjach,

    - możliwość zablokowania kołowrotu w min. 6 pozycjach,

    - kołowrót zwijany/odwijany hydraulicznie z płynną regulacją prędkości,

    - wąż gumowy DN13 L= min. 80m zakuty w złącza BSP wytrzymujący temperaturę min 65°C

    - ręczna prowadnica do układania węża,

    - możliwość mechanicznego rozłączenia kołowrotu z napędem hydraulicznym i praca na „luźnym biegu",

    - manometr ze wskazaniem aktualnego ciśnienia,

    - możliwość ustawienia wydatku wody na zakres 70l/min, 40l/min, 20l/min przy 150bar

    - manometr ze wskazaniem aktualnego ciśnienia

    - regulator ciśnienia

- System grzania wody:

  - system grzania wody wykonany w sposób nie wymagający żadnych dodatkowych elementów, które pobierają energię (paliwo/prąd),

  - możliwość podgrzania wody do min. 10°C przy wydatku 90l/150bar

  - możliwość podgrzania wody do min. 20°C przy wydatku 70l/150bar

  - możliwość podgrzania wody do min. 40°C przy wydatku 40l/150bar

  - możliwość podgrzania wody do min. 60°C przy wydatku 20l/150bar

  - termometr z wyświetlaczem cyfrowym aktualnych wskazań temperatury umieszczony 
w widocznym miejscu.

- Zbiornik na wodę:

  - zbiornik wody o pojemności min. 400l, maks. 500l wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, o konstrukcji zapobiegającej falowaniu wody podczas jazdy (dopuszcza się zastosowanie jednego zbiornika zintegrowanego z odpowiednią przegrodą zabezpieczającą się mieszaniu wody ze ściekami/osadem)

  - możliwość napełniania zbiornika poprzez:

-	nalanie wody bezpośrednio do zbiornika (bez użycia specjalnej końcówki),

-	poprzez zawór napełniający zakończony końcówką strażacką (wymagany filtr wody przed zbiornikiem),

-	wąż napełniający DN24-26 o długości min 20m umieszczony na kołowrocie z manualnym rozwijaniem oraz mechanizmem zwijającym samoczynnie, zakończony złączem strażackim (wymagany filtr wody przed zbiornikiem),

  - wskaźnik napełnienia zbiornika,

  - przelew w zbiorniku z wyprowadzeniem nadmiaru wody pod podwozie samochodu.

- Zbiornik na osad, ściek:

  - Zbiornik o pojemności min. 1400l, maks. 2100l wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, o konstrukcji zapobiegającej falowaniu medium podczas jazdy (dopuszcza się zastosowanie jednego zbiornika zintegrowanego z odpowiednią przegrodą zabezpieczającą się mieszaniu wody ze ściekami/osadem),

  - wskaźnik napełnienia zbiornika,

  - zawór spustowo-ssawny na dennicy z zakuciem STORZ dostosowany wielkością do rury ssawnej,

  - zabezpieczenie tylnej części samochodu przed szlamem podczas opróżniania zbiornika ze stali nierdzewnej montowane na stałe i nieutrudniające eksploatacji,

  - system ciśnieniowego opłukiwania zbiornika szlamowego.

- Układ ssący:

  - Pompa próżniowa typu wyporowego z wirującymi tłokami krzywkowymi,

  - Wydajność pompy (przepływu powietrza) – min. 490 m3/h

  - Pompa chłodzona powietrzem,

  - Maksymalna głębokość ssania w pionie min. 6,0m (bez inżektora),

  - Cyklon ze stali odpornej na korozję zabezpieczający kompresor

  - Podciśnienie ,

  - Wyłącznik bezpieczeństwa.

- Ramię z rurą ssącą:

  - Obrotowe manualne ramię ssawne z rurą ssawną DN70mm, z zamocowaniem na górnym zbiorniku,

  - Ramię ssawne ze stali nierdzewnej lub aluminium

  - Kołowrót wykonany ze stali nierdzewnej, obracany hydraulicznie, z nawiniętą rurą ssawną DN70mm o długości 12-15mb z zakuciem typu STORZ

  - Dodatkowy zwój rury ssawnej o przekroju jak wyżej z zakuciami typu STORZ do przewożenia w schowku o długości 5-8mb umożliwiającej przedłużenie węża na kołowrocie po dołączeniu do 20mb

  - Pod kołowrotem okapnik.

- Sterowanie:

  - Główny panel kontrolno-sterowniczy w zabudowie hermetycznej ze stali nierdzewnej:

-	wakuometr (-1/5bar),

-	manometr,

-	licznik obrotów silnika,

-	Lampka niskiego stanu wody w zbiorniku,

-	Lampka wysokiej temperatury kompresora,

-	wskaźnik zapełnienia filtra cyklonowego,

-	praca pompy START/STOP,

-	awaryjny przycisk STOP wyłączający całe urządzenie,

-	licznik motogodzin pracy urządzenia,

-	Inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń zabudowy,

-	panel sterowania podświetlany w kolorach informujących o pracy urządzenia z dalszej odległości: kolor niebieski - sterowanie z pilota, kolor żółty – niebezpieczeństwo, kolor czerwony – awaria.

  - 2x Pilot zdalnego sterowania o zasięgu min. 70m, na którym umieszczone będą przyciski do sterowania min::

-	załączanie/wyłączanie pompy wysokiego ciśnienia,

-	załączanie/wyłączanie pompy próżniowej,

-	tryb podciśnienie/nadciśnienie,

-	otwieranie/zamykanie zaworów pneumatycznych,

-	zwijanie/rozwijanie węża ciśnieniowego,

-	regulacja obrotów silnika,

-	wyłącznik awaryjny,

-	Inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń zabudowy.

- Całość konstrukcji umieszczona na ramie zabezpieczonej antykorozyjnie odpornej na działanie ścieków umożliwiającej włożenie zestawu na podwozie

- Osprzęt:

  - głowica do przebijania zatorów typu quatro na wąż DN13 (min. 4 strumienie do przodu i 6 strumieni w tył)

  - głowica czyszcząca na wąż DN13,

  - pistolet z lancą L= 800 - 1000mm,

  - sztywna końcówka ssawna DN70 z zakuciem,

  - reflektor oświetleniowy LED 2500lm na stopie magnetycznej,

  - Zbiornik na wodę min. 4l  z dozownikiem mydła do mycia rąk,

  - schowek na pachołki składane z oświetleniem 10 szt., z możliwością zamknięcia na klucz,

  - magnetyczne flary sygnalizacyjne LED 6 szt. wraz z ładowarką sieciową + samochodową umieszczone w zamykanym schowku,

  - belka sygnalizacyjna LED umieszczona nad kabiną kierowcy (w środkowej części napis POGOTOWIE WOD-KAN"

  - przegrody lub specjalne uchwyty do przewożenia sprzętu np. do przewożenia łopat itp.(wykonane z materiałów odpornych na korozję)

  - szuflady do przewożenia drobnego sprzętu i narzędzi min. 3szt umieszczone w zamykanym schowku.(wykonane z materiałów odpornych na korozję)

  - Kamera wpychana niezbędna do wstępnego przeglądu kanału przed czyszczeniem i po przeprowadzeniu czyszczenia o parametrach (do przewożenia i przechowywania w specjalnym odpornym na korozję zamykanym na klucz schowku):

-	Bęben z włóknem:

•	szczelność bębna min. IP54,

•	kołowrót stal nierdzewna,

•	wbudowany licznik odległości,

•	przewód wykonany z włókna szklanego o długości min. 59mb,

•	przewód o średnicy min. 10mm,

•	waga bębna z przewodem 59m oraz sterowaniem nie większa niż 60kg,

•	średnica bębna z przewodem 59m umożliwiająca przewóz w zamkniętym schowku zabudowanym na samochodzie będącym przedmiotem dostawy,

-	Głowica kamery:

•	szczelność min. 3 bar

•	wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminum

•	kolorowy obraz

•	automatyczny horyzont (poziomowanie obrazu)

•	kąt widzenia w zakresie min. 95°

•	średnica 43mm do 46mm

•	wbudowany nadajnik położenia 33khz( dla rur niemetalowych), 512Hz (dla rur metalowych)

•	rozdzielczość min. 440 linii

•	czułość: < 1,0 lux

•	ślizgi centrujące głowicę do średnicy DN 100, DN 150, DN 200 i DN 250

-	Jednostka centralna:

•	szczelność obudowy min. IP54

•	wyposażona kolorowy monitor min./maks. 7”/11”

•	klawiatura do wprowadzania opisów odporna na warunki atmosferyczne

•	wyświetlanie na ekranie licznika metrów

•	możliwość wprowadzania opisów

•	nagrywanie plików w formacie MPEG4

•	wbudowany wewnętrzny dysk twardy SSD min. 120GB

•	możliwość eksportu danych na kartę SDHC min. 32GB

•	tworzenie zdjęć w formacie JPEG na żywo lub podczas odtwarzania pliku video

•	funkcja ZOOM min. x3 na żywo lub podczas odtwarzania video

•	zasilanie z baterii typu Li-ion wystarczające na min. 6h pracy

•	możliwość zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej (12V) lub agregatu/sieci (230V)

•	jednostka centralna łatwo montowana oraz demontowana na bębnie

-	Oprogramowanie:

•	w języku polskim

•	umożliwiające sporządzenie i wydruk raportu z inspekcji zawierający dane jak:

•	nazwę wykonawcy

•	nazwę projektu

•	nazwę studni początkowej oraz końcowej

•	informację o kierunku spadku

•	materiał z jakiego wykonano rurę

•	średnicę przewodu

•	opis stanu kanału (czysty, brudny, po czyszczeniu)

•	datę/godzinę wykonania inspekcji

•	nazwę nagranego filmu video

•	długość przebytego odcinka

•	wykonane zdjęcia z inspekcji wraz z podaniem odległości

•	zapisy z wprowadzonych obserwacji

•	raporty zapisywane w pliku edytowalnym

  - Wszędzie tam gdzie mowa o zamykanym schowku dopuszcza się zastosowanie jednego schowka z odpowiednią ilością przegród lub specjalnych uchwytów umożliwiających przewóz i przechowywanie elementów wyspecyfikowanych w OPZ,

  - Inne elementy wyposażenia, które będą niezbędne do prawidłowej obsługi wszystkich elementów zabudowy w zależności od oferowanego typu, a niewymienione 
w szczegółowym zestawieniu.

III. INNE WYMAGANIA

      - Okres gwarancji i rękojmi udzielonej na przedmiot zamówienia – zgodnie z ofertą Wykonawcy nie mniej niż 48 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy bez uwag.

      - Okres gwarancji na perforację blach – zgodnie z ofertą Wykonawcy nie mniej niż  48 miesięcy.

      - Zapewnienie specjalistycznego serwisu w każdej stacji ASO oferowanej marki pojazdu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

      - Przedmiot zamówienia ma spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

      - Wykonawca w dniu dostawy pojazdu do Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć:

- instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,

- katalog części nieobjętych gwarancją,

- kartę gwarancyjną na przedmiot zamówienia,

- wszystkie niezbędne dokumenty w celu zarejestrowania pojazdu w Polsce jako pojazdu specjalnego,

- wyciąg ze świadectwa homologacji producenta pojazdu lub inny dokument, potwierdzający wykonane zmiany w pojeździe,

- certyfikat CE lub deklaracja zgodności dla zastosowanych urządzeń,

- oświadczenie dotyczące recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.).