|  | Kęty, 25.07.2014 |
| --- | --- |
|  | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. LABORATORIUM |  |

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK ŚCIEKÓW I WODY POWIERZCHNIOWEJ

Instrukcja dla Klienta

Prawidłowe pobieranie próbek do badań laboratoryjnych decyduje o ich reprezentatywności. Zapewnienie odpowiedniej czystości pojemników, wybór punktu pobierania, objętość pobranej próbki, czas i warunki transportowania  mają istotny wpływ na uzyskane wyniki badań.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania, transportowanie, czystość pojemników, warunki przechowywania – w przypadku, gdy klient pobiera i dostarcza próbkę do laboratorium.

W przypadku, gdy próbkę pobiera Klient, wyniki badań mogą nie być użyteczne do zamierzonego zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.

TERMINOLOGIA

- próbka jednorazowa – próbka wyrywkowa, pobrana z masy ścieków w sposób nieciągły, losowo,

- próbka złożona – dwie lub więcej próbek zmieszanych w odpowiednich, znanych proporcjach. Proporcja mieszania oparta jest na pomiarach czasu lub przepływu.

Wyróżnia się dwa rodzaje próbek złożonych:

● próbka proporcjonalna do czasu – próbka przygotowana poprzez zmieszanie próbek jednorazowych o jednakowych objętościach pobieranych w stałych odstępach czasu,

● próbka proporcjonalna do przepływu - próbka przygotowana poprzez zmieszanie próbek

jednorazowych pobieranych i zmieszanych w taki sposób, aby objętość próbki była proporcjonalna do przepływu lub do objętości ścieków w czasie okresu pobierania próbki.

1. Ogólne zasady pobierania ścieków

-	Kontakt klienta z laboratorium w celu ustalenia objętości próbki potrzebnej do zbadania zlecanych oznaczeń.

- W razie potrzeby Klient może pobrać naczynia do pobierania próbki z laboratorium.

-	Klient może używać własnych pojemników, które muszą być czyste np. butelki z tworzywa sztucznego, butelki szklane. W tym przypadku laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za czystość pojemników.

-	Sprzęt do pobierania próbek składa się m.in. wiadra, czerpaka, butelki z szeroką szyjką umocowaną na uchwycie odpowiedniej długości. Sprzęt powinien być czysty, wykonany z obojętnego materiału, który nie wpływa na wyniki analiz.

-	W celu otrzymania próbki złożonej proporcjonalnej do czasu należy za pomocą np. czerpaka pobrać określoną objętość próbki, wymieszać i przelać do wcześniej przygotowanego naczynia. Przed napełnieniem należy kilkakrotnie przemyć naczynie pobieranymi ściekami (za wyjątkiem próbek na oznaczanie detergentów, ekstraktu eterowego). Po upływie określonego czasu pobrać kolejne próbki i przelać do naczynia z pierwszą próbką (wiadra). Zawartość naczynia dobrze wymieszać i przelać do przygotowanych pojemników. Pojemniki zamknąć czystym korkiem, tak aby nie pozostały nad próbką pęcherzyki powietrza. Przy pobieraniu próbki do oznaczania zawiesin należy unikać całkowitego napełnienia pojemnika, tak aby możliwe było dobre wymieszanie próbki.

-	Pojemniki z pobranymi próbkami należy opisać podając następujące informacje: rodzaj próbki, miejsce pobrania, data i godzina pobrania.

-	W celu zminimalizowania możliwości zmian w próbkach zaleca się przekazać ścieki do laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie od chwili pobrania. Próbki w trakcie transportu należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym przemieszczaniem się, rozszczelnieniem, zanieczyszczeniem, a także bezpośrednim działaniem źródeł ciepła, w tym promieni słonecznych. Należy zadbać o to by w trakcie transportu nie uległy zniszczeniu oznaczenia próbek umieszczone na pojemnikach.

Ogólne zasady pobierania wód powierzchniowych:

- Stosować ogólne zasady pobierania wg pkt 1.

-	Próbki wody należy pobierać bezpośrednio z nurtu rzeki przy pomocy wiaderka zanurzając je w badanej rzece lub strumieniu (należy unikać pobierania próbek wody z zakoli). Następnie zawartość przelać do odpowiednich pojemników na próbki. Pojemniki na próbki można także zanurzać wprost w rzece lub w strumieniu. Należy unikać pobierania próbek z warstewki powierzchniowej.

-	W szczególnych przypadkach sposób pobrania uzgodnić z Laboratorium.

|  | Kęty, 25.07.2014 |
| --- | --- |
|  | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. LABORATORIUM |  |

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Instrukcja dla Klienta

Prawidłowe pobieranie próbek do badań laboratoryjnych decyduje o ich reprezentatywności. Zapewnienie odpowiedniej czystości pojemników, wybór punktu pobierania, objętość pobranej próbki, czas i warunki transportowania  mają istotny wpływ na uzyskane wyniki badań.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania, transportowanie, czystość pojemników, warunki przechowywania – w przypadku, gdy Klient pobiera i dostarcza próbkę do laboratorium.

W przypadku, gdy próbkę pobiera Klient, wyniki badań mogą nie być użyteczne do zamierzonego zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

W przypadku samodzielnego pobierania próbek zaleca się stosowanie poniższych zasad.

- Ogólne zasady pobierania

- Kontakt klienta z laboratorium w celu ustalenia objętości próbki potrzebnej do zbadania zlecanych oznaczeń.

- W razie potrzeby Klient może pobrać naczynia do pobierania próbki z laboratorium.

- Klient może używać własnych pojemników, które muszą być czyste np. butelki, sterylne woreczki. W tym przypadku laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za czystość pojemników.

- Sprzęt do pobierania próbek osadów (wiadro, łopata, łyżka, folia) powinien być czysty i możliwie najprostszy w budowie, najlepiej plastikowy

- Naczynia z pobranymi próbkami oznakować (m.in. rodzaj próbki, miejsce pobrania, data i godz. pobrania).

- Pobrane próbki należy dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie.

- Próbki transportować w ciemnym, schłodzonym pojemniku. Próbki nie powinny być wystawiane na światło słoneczne.

- Pobieranie komunalnych osadów ściekowych:

- Reprezentatywną próbkę osadu ściekowego do badań uzyskuje się przez połączenie i dokładnie zmieszanie próbek jednorazowych pobranych w tym samym czasie z różnych miejsc osadu ściekowego przeznaczonego do badań, ich liczba wynosi co najmniej:

10 próbek – przy objętości osadu ściekowego do 50 m3

15 próbek - przy objętości osadu ściekowego powyżej 50 m3 do 100 m3

30 próbek - przy objętości osadu ściekowego powyżej 100 m3.

Po dokładnym zmieszaniu osad ściekowy pobrać do przygotowanego pojemnika z tworzywa sztucznego lub do sterylnego woreczka. Masa próbki do badań powinna wynosić ok. 1 kg.

- Pobieranie innych osadów ściekowych:

- Jeżeli celem badania jest m.in. dostarczenie danych dotyczących eksploatacji oczyszczalni, pobrać próbkę jednorazową lub złożoną w zależności od potrzeb.

- Stosować ogólne zasady pobierania wg pkt 1.

- W przypadku innych celów badania lub innych rodzajów próbek osadów ściekowych sposób pobrania uzgodnić z Laboratorium.